## Slide 1
MIC-bestämning av betalaktamresistenta
betalaktamasnegativa H. influenzae – vem ska man tro på?
Charlotta Karlsson, Specialistläkare Klinisk Mikrobiologi/Vårdhygien
Klinisk Mikrobiologi Blekinge/Kronoberg
NordicAst 2-4 maj 2016

## Slide 2
Evaluation of Etest, M.I.C.E. and MIC Test Strip beta-lactam gradient tests for beta-lactamase negative Haemophilus influenzae with beta-lactam resistance due to PBP3 substitutions
C. Karlsson1, A. Varga2, E. Matuschek1, D. Skaare3, G. Kahlmeter1
1EUCAST Development Laboratory, Växjö Central Hospital, Sweden 2 University of Medicine and Pharmacy of Târgu-Mureş, Romania, 3 Department of Microbiology, Vestfold Hospital Trust, Tønsberg, Norway.
Poster 805 ECCMID 2016
www.eucast.org

## Slide 3
Bakgrund
Resistens mot betalaktamantibiotika hos
H. influenzae har ökar kraftigt sedan den först
beskrevs på 1970-talet.
35 % 2015 (Kronoberg)
Betalaktamasproduktion
PBP3-substitutioner
  Resistensgenotyper (I, IIa-d, III-like, III, III-like+ och III+)
  Ökande grad av resistens

## Slide 5: SVEBAR 2015
Fig. 1 Fördelningen av MIC-värden för H.influenzae och ampicillin i SVEBAR-materialet jämfört med vildtypsdistributionen. Klinisk brytpunkt 1/1 mg/L.
Fig. 2 Fördelningen av MIC-värden för H.influenzae och cefotaxim i SVEBAR-materialet jämfört med vildtypsdistributionen. Klinisk brytpunkt 0,125/0,125 mg/L.
3941 isolat (13 lab)
N=3069 isolat

## Slide 6
Syfte
Utvärdera gradienttest för betalaktamantibiotika för betalaktamasnegativa H.influenzae-stammar med substitutioner i PBP3 (rPBP3)
Tre olika tillverkare
  Etest (bioMérieux)
  M.I.C.E. (Oxoid/Thermo Fisher Scientific)
  MIC Test Strip, MTS (Liofilchem)
Två olika agarleverantörer
  BBL/BD
  Oxoid

## Slide 7
Gradienttester
Snabbt/enkelt
Rutinflöde
Svårtolkat?
Över-/underskatta MIC-värden?
Tillverkare
Media

## Slide 8
First inhibition of growth
Regrowth

## Slide 9
Stammar
  17 rPBP3 – stammar (D. Skaare, Norge)
  Alla (kända) resistensgenotyper
Referens-MIC
  Konsensus-MIC av 3 konsekutiva
broth microdilution (BMD)
.
Avläsning
  Första hämningen (FI/first inhibition)
  Enligt tillverkarens rekommendation
(MI/according to manufacturer) –
all växt i elipsen
Metod
Korrelation
Vissa isolat fick inget kvantifierbart MIC-värde (värde under lägsta BMD-MIC) och uteslöts ur jämförelsen.
Essential agreement (EA) beräknades som antalet gradient-test MICs som var ±1 spädningssteg jämfört med BMD
Brytpunkter från EUCAST Breakpoint Table v. 5.0 (2015).

## Slide 10
Antibiotic agent | bioMérieux | Oxoid | Liofilchem
Ampicillin | ✔ | ✔ | ✔
Cefepim | ✔ | X | ✔
Cefotaxim (low range) | ✔ | ✔ | ✔
Cefuroxim | ✔ | X | ✔
Ceftriaxon | ✔ | ✔ | ✔
Imipenem | ✔ | ✔ | ✔
Meropemen | ✔ | ✔ | ✔
✔ = finns
X = finns inte
Testade antibiotika

## Slide 11
Resultat – Gradienttester
God överensstämmelse mellan olika fabrikat
Undantag: Ceftriaxon
M.I.C.E gav generellt högre MIC-värden för alla antibiotika – men ±1 spädningssteg jämfört med BMD
Bäst korrelation vid avläsning vid första ínhibition (FI) än enligt tillverkarens instruktioner (MI); hänsyn tas till all inväxt
Chart: Ceftriaxone
| ≤0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,032 | 0,064 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | ≥512
Etest | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5
MICE | 2 | 1 | 8 | 2 | 5
MTS | 2 | 3 | 5 | 4 | 4
Chart: Cefotaxime
| ≤0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,032 | 0,064 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | ≥512
Etest | 1 | 5 | 12 | 9 | 1 | 6
MICE | 3 | 12 | 4 | 3 | 6 | 6
MTS | 1 | 2 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3

## Slide 12
First inhibition of growth
Regrowth

## Slide 13
Antibiotika | Första tillväxt-hämning | All växt | Antal avläsningar
Ampicillin | 93 (91%) | 76 (75%) | 102
Cefepim | 62 (91%) | 61 (90%) | 68
Cefotaxim | 102 (100%) | 88 (86%) | 102
Ceftriaxon | 51 (94%) | 46 (85%) | 54
Cefuroxim | 35 (80%) | 25 (57%) | 44
Imipenem | 63 (66%) | 24 (25%) | 96
Meropenem | 68 (67%) | 60 (59%) | 102
Antal (%) avläsningar inom ±1 spädningssteg jämfört med BMD

## Slide 14
Skillnad i spädningssteg för gradienttest jämfört med broth microdilution.
(Inom parentes: cefuroxim, imipenem och meropenem exkluderade)
Resultat inom essential agreement
Andel avläsningar inom EA per agar (FI/MI): Oxoid 80%/72% (n=284) BBL 87%/61% (n=284).

## Slide 15
Kategoriseringsfel (32 avläsningar/17 rPBP-stammar)

## Slide 16
Diskussion
First inhibition?
Standardiserad avläsning
    Två personer
    Optimala förutsättningar
Stamkollektion nära brytpunkterna
Generaliserbarhet?

## Slide 17
Sammanfattning
Gradienttest ett alternativ för cefepim, cefotaxim och ceftriaxon
  Om man bortser från inväxt i zonen
Brytpunkten för ampicillin behöver ses över
Dålig korrelation mellan gradienttest och BMD för cefuroxim, imipenem and meropenem