## Slide 1: «Освещенность при использовании экономичных источников света»
Выполнили: Кораблина А, Савченко О.
11 а класс 329 лицей

## Slide 2: Актуальность: переход на экономичные источники освещения является в настоящий момент актуальным. В прошлом году были проведены сравнительные исследования освещенности бытовых ламп и сделан вывод о том,что наиболее эффективными источниками являются лампы на светодиодах ( или светодиодные лампы).
Цель и задачи: провести оценочные расчеты для замены люминесцентных ламп , которые используются в учереждениях, на светодиодные.
Для исследования освещённости используется в работе «люксметр Ю 116».

## Slide 3: Экспериментальная установка.

## Slide 4: Освещённость - световая величина, равная отношению светового потока, падающего на малый участок поверхности, к его площади. Единица освещённости (кд/м2)

## Slide 5: Схема эксперимента, формула освещённости точечного источника
I – сила света точечного источника

## Slide 6: Экономическая эффективность.

## Slide 7
Расстояние до лампы, см. | gauss (6 Вт) | Camelion LED ULTRA (6,5 Вт)
30 | 920 | 800
60 | 290 | 220
90 | 130 | 100
100 | 100 | 72
120 | 75 | 40
150 | 55 | 25
240 | 18 | 
Угол при r=100 см |  | 
30° | 80 | 65
45° | 65 | 55
60° | 40 | 30
Характеристики светодиодных ламп

## Slide 9
№точки | gauss (6 Вт) | Camelion LED ULTRA (6,5 Вт) | Координаты точки, см
1 | 494 | 334 | (0,58;0,58)
2 | 493 | 327 | (1,45;0,3)
3 | 485 | 349 | (2,32;0,58)
4 | 490 | 283 | (4,35;0,29)
5 | 497 | 275 | (5,22;0,3)
6 | 506 | 378 | (1,45;2,03)
7 | 429 | 300 | (4,35;3,29)
8 | 461 | 334 | (-0,3;1,74)
9 | 411 | 279 | (-0,3; 0,3)
среднее | 485 | 318 | 

## Slide 10: Экономическая эффективность.
Пусть лампы светят в течение 3 лет по 5 часов в сутки, то общее время работы будет 365,25 суток∙5 часов∙3 года
T=15∙365,5=5478,25 часа.

## Slide 11: Экономическая эффективность.
За это время лампа в 6,5 Вт
затратит:
Q=P∙T=5478,25∙6,5 Вт= 35,612 кВт∙ч
лампа в 6 Вт,
затратит:
Q=5478,25∙6=32,8725 кВт∙ч

## Slide 12: Экономическая эффективность.
Тип лампы | Camelion LED ULTRA (6,5 Вт) | gauss (6 Вт) | люминесцентных 18 Вт
Расход электроэнергии одной лампой за 3 года, при работе 5 ч в сутки, кВт∙ч | 35,6 | 32,9 | 98,6
Необходимое число ламп | 90 | 60 | 40
Общий расход электроэнергии за 3 года, при работе 5 ч в сутки, кВт∙ч | 3205 | 1972 | 3945

## Slide 13: Экономическая эффективность.
Тип лампы | Camelion LED ULTRA (6,5 Вт) | gauss (6 Вт) | люминесцентных 18 Вт
Общая стоимость электроэнергии за 3 года, при работе 5 ч в сутки, рублей | 10897 | 6706 | 13412
Цена одной лампы, рублей | 219 | 369 | ~30
Общая стоимость всех ламп, рублей | 19710 | 22140 | 1200
Итого, рублей | 30607 | 28846 | 14612

## Slide 14
Выводы.
1.Светодиодные лампы одинаковой мощности, но разных производителей имеют различные световые характеристики при одинаковой мощности. Различия могут составлять десятки процентов.
2. На примере кабинета физики показано, что при замене люминесцентных ламп на светодиодные, освещенность кабинета останется в тех же пределах.
3. Светодиодные лампы потребляют значительно меньше электроэнергии, но за счёт высокой стоимости светодиодных ламп замена люминесцентных в учреждениях в настоящее время экономически нецелесообразна.
4.Светодиодные лампы более перспективны, однако, их распределение должно быть равномерным.
5.Ртутные люминесцентные лампы требуют утилизации, а светодиодные – не требуют.

## Slide 15
Спасибо за внимание